## Slide 1
土質力学講座第５回目 【斜面】
富山県立大学 工学部
環境・社会基盤工学科
古谷 元
ザグレブ市郊外 Čučerskeの地すべり
春先に発生

## Slide 2
内容
地すべりや斜面崩壊等，斜面の移動について紹介します
その中で，斜面内，特に自然斜面内を流れる地下水に関する話もします
・土の破壊（釈迦に説法になるかと思いますが）と地すべり・
斜面崩壊
・地下水（孔内水位・流動箇所）の計測
・物探・他の手法等を併用した事例
今後の業務等においてヒントの一助になれば幸いです

## Slide 3
基本的には斜面における力のバランスが崩れて発生する
（復習です）
せん断力とせん断抵抗力（せん断強さ）のバランス
一般的に極限平衡状態で取り扱うことが多い
そのほか
・有限要素法・個別要素法 など
＜今回の話ではあつかわないです＞
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
滑動力（起動力）
滑動に抵抗（抵抗力）

## Slide 4
基本的には斜面における力のバランスが崩れて発生する
日本では，地すべり防止法と急傾斜地法により区別されている
地すべり：
ゆっくりとした速度で土塊が滑る
斜面崩壊：
突然，土塊が急激に滑る
海外では，斜面の運動として地すべり（Landslide）を使用
日本で言う，地すべり・斜面崩壊・土石流も地すべり（Landslide）の範疇として捉えることが多い
＜世界的に一般的だが，実状にそぐわない面もある＞
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
滑動力（起動力）
滑動に抵抗（抵抗力）

## Slide 5
日本の地すべり
風化しやすい岩盤
・新第三紀の泥岩などは特に風化しやすい
不安定な地形要因があるもの
・斜面末端部の不安定化
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
斜面の破壊現象の（代表的な）素因（地すべりを例）
強度が低下しやすい特徴

## Slide 6
斜面の破壊現象の誘因（地すべりを例）
一般的には地下水が関与
日本の地すべり
※一般向けの説明用のイメージ図であることに注意
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
後ほどこの表現に
ついて考えてみます

## Slide 7
地すべり・斜面崩壊の発生イメージ
斜面崩壊・
地すべり発生
岩石の風化等によるせん断抵抗力の低下
一時的なせん断抵抗力の低下は降水や
せん断力の低下は，土塊の密度の低下（風
化等）
※岩石の風化速度をみつもるのはなかなか
難しい
有効応力の原理
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
有効応力 = 全応力 – 間隙水圧
※ ここでは，簡単のために間隙のなか
は水で満たされているとしている

## Slide 8
α
α
α
α
斜面（地盤）内の任意の応力状態
（ちょっと復習になります）
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
モールの応力円

## Slide 9
主応力面と主応力
物体の中の全ての点において，直応力だけ存在し，せん断応力の存在しない面がある：主応力面
主応力面に垂直な方向を応力の主軸，その面に作用する直応力を主応力とよぶ
［吉国に加筆］
主応力面と主応力の例
σx
σy
σz
σ
ある面
せん断応力
垂直応力
任意の応力
ある面に対して任意の応力がかかる場合
せん断応力が発生する
※簡単のために２次元で考えています
直応力だけ存在
せん断応力は０
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構

## Slide 10
α
α
α
α
斜面（地盤）内の任意の応力状態
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
モールの応力円

## Slide 11
任意方向の面における垂直応力とせん断応力
ある要素
任意の面
α
σx
σz
τα
σα
σx
σz
τzx
τxz
x
z
θ
せん断王功輝膂力がゼロ（主応力状態の時は）
σz= σ1 ，σx= σ3
τxz=τzx=0
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構

## Slide 12
シンプルな例として
一面せん断状態
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
＜ちょっと回り道をします＞
Simulating the sliding surface
Sample
Normal stress
Normal stress
axis
Shear stress
Sliding surface
可視型地震時地すべり再現試験機
（非排水高速リングせん断試験機
（京大防災研））
Undrained ring shear apparatus
with transparent shear box
現場一面せん断試験機
（定体積試験用ユニット装着）
一面せん断試験機では与える変位量に限界がある
（基本的には三軸圧縮試験機も同様）
→長い変位を与える場合，繰り返し一面せん断試験が可能

## Slide 13
シンプルな例として
一面せん断状態
ざっくり分けると強度は２種類
・ピーク強度 図中Ｐ：初生的な破壊（一般的に斜面崩壊）
・残留強度 図中Ｒ：破壊が繰り返される（一般的に地すべり）
ピーク強度を超えた後にも変位を与えると，
残留強度になる（ほぼ一定値）
（基本的にはリングせん断or繰り返し一面せん断）
破壊包絡線も変わるので，土質定数も変わる
クーロンの破壊基準
破壊領域
非破壊領域
破壊包絡線
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
＜ちょっと回り道をします＞

## Slide 14
応力経路で表した
間隙水圧の上昇による破壊
（α=45゜の面を代表）
左図のPf で破壊
P0初期応力
応力経路からの斜面の破壊を考えてみる
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構

## Slide 15
斜面の破壊時の応力経路（概念）
応力点が応力経路をたどった後にピーク強度の破壊包絡線に到達し，残留強度側へ変化する
PfからPR へ低下する大きさが大きい
→強度低下が大きい
※残留強度の破壊包絡線は，移動履歴が多い・距離が長いケース（地すべり）
水（降水）が関わる斜面の破壊
・間隙水圧の役割
・破壊包絡線（どの強度を使うのか）
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
あえて言うのであれば，
初生的に破壊するケース（斜面崩壊）は，ピーク強度
地すべりのように繰り返して滑動するケースは残留強度
応力経路からの斜面の破壊を考えてみる

## Slide 16
流動的な（液状化的な）破壊
・破壊包絡線に到達する前に
急激なせん断応力の低下
・PLでほぼ一定となる（定常状態）
参考
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
応力経路からの斜面の破壊を考えてみる
非排水高速リングせん断試験結果
の例（党家岔（Dangjiacha）地すべり）
応力経路
G. Wang, D. Zhang, G. Furuya, J. Yang (2014);
Engineering Geology, 174, 36-45.
（甘粛省寧夏回族自治区固原市西吉県）

## Slide 17
供試体の状態，対象とする挙動（変位）に対して，試験方法は考慮すべき
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
試験機の選定
地すべり防止技術指針及び同解説
国交省砂防部 土木研究所 （H20）
多くの場合，斜面内の不均質さ（特に自然斜面）により，実験値にばらつきが生じてしまう

## Slide 18
多くの場合，最大層厚に対する粘着力を仮定し，内部摩擦角を見積もる
現状安全率F0 : 0.95～1.00で仮定
斜面の破壊現象（地すべり・斜面崩壊）の発生機構
逆算法
地すべり防止技術指針及び同解説
国交省砂防部 土木研究所 （H20）
極限平衡法の安全率算定式
スライス間力の取り扱いで仮定を用いている（不静定→静定化：力の多角形を閉じさせる）
円弧すべり ：簡便分割法・Bishop法
非円弧すべり：Janbu法・Morgenstrern-Price法など
簡便分割法の安全率算定式で見積もられる安全率は他手法に比べて低め
・安全側の設計が可能
（本来，手法が変わると安全率も変わるのは都合が悪いはず）
c
0
tan Φ
簡便分割法（Fellenius法）

## Slide 19
斜面内における地下水の表現
一般的に斜面内の地下水は一様でなめらかな水面形として
表現されている
“Groundwater surface”
Landslides Investigation and mitigation special report 247, National Academy Press, 1996.
水文学 Brustsaert (2005)，杉田訳
そして，地下水の形成は。。。
降水（降雨，融雪水）が浸透することによる

## Slide 20
佐藤他(2002)
地下水は地盤の中で複数層流れている
しかし，一様でなめらかな水面形で流れているというイメージで書かれている
沖積層ではほぼ認めることが可能だが，自然斜面ではこのようにはならないことが多い。
斜面内における地下水の表現
巨視的に（沖積地まで広げて）見ると

## Slide 21
同じ土質（地質）で構成されているのであれば，幅広く崩れるのでは？
実際の地形はそうなっているのか？
ここで（やや）巨視的に見て，斜面内で一様な水面形で表されるとするならば・・・
極端な事を言うと
左の写真のような斜面崩壊は，
もっと広範囲に崩れるのでは？
（実際の斜面地形の発達状況は複雑な形状をしているはず）
↓
谷地形を考えると単純な水面形では形成されないのでは？
斜面内における地下水の表現

## Slide 22
斜面内における地下水の表現
McDonnell (1990) 原図
左図のモデルでは，斜面内に一様な水面形を有するものの，地下水が流れやすい水脈状の構造（飽和パイプ流：マクロポア）も存在することを示唆
※地中内の大きな間隙を経路として起こるとされるマクロポア流の可能性は1940年代に指摘されていたが，現場の研究においてもモデル的研究においても反対（否定）されていたようである。
↓
その後のフィールドスタディにおいて化学的・同位体的トレーサーが使用されたことにより，マクロポアの重要性やメカニズムが見直されていった。
湿潤集水域の斜面内部凹地での地下水流出メカニズムの概念

## Slide 23
斜面内における地下水の表現
自然斜面における地下水：
流れやすいところを流れている
（一様な水面形では無く、水脈（水みち）状に存在している）
地下水
福島県滝坂地すべりの集水井内における地下水流動状況
兵庫県香美町の切土斜面における地下水流動状況
（竹内篤雄博士 撮影）

## Slide 24
みなさまにおかれましては釈迦に説法で恐縮です
斜面対策技術協会
白抜き△（左側） 掘削作業前
黒色の▲（右側） 掘削作業後
作業が終わったときの水位（普通は夕方）と
次の日の作業開始前の水位（普通は朝）が
異なっている事がある（左図の三角（水位記
号））
地下水の流入・流出
斜面対策技術協会
全地連
ケーシングパイプ
裸
孔
部
試錘日報解析
地下水の被圧の有
無を深度毎に手早く確
認できる唯一の方法
孔内水位の計測

## Slide 25
試錘日報解析から読み取れること
任意の掘削深度における，作業前水位の例
この図が意味することは，地下水が一様な水面形であれば，このような事は起こりづらい
竹内篤雄博士 原図に加筆
孔内水位の計測

## Slide 26: 孔内水位がいろいろ変化する理由
（１） WLA＞WLB：水位はWLAとWLBの間（A層より下，B層より上で平衡する）
（２） WLA＜WLB：水位はWLAとWLBの間（A層より上で平衡する）
（３） WLA＞WLB：水位はWLB以深（亀裂から溢水）
水理地質構造の違いにより，ボーリング孔内の水位は各条件で異なる
→水みち（地下水の流動経路）を詳しく把握する必要がある
A層の水位はWLA，
B層の水頭はWLB
(3)：（B層の下部層に亀裂が存在する：溢水箇所）
竹内篤雄博士 原図に加筆
孔内水位の計測

## Slide 27
このように、決められた掘削長まで掘削されたボーリング孔の最終水位は、その孔全体の帯水層・地下水流動層が有する水位・水頭の合成された「平衡水位」ということになる。
このような水位を、掘削によってボーリング孔内に生じた水位ということで、「孔内水位」と称すべき。これを持って「地下水位」とすることには疑念を抱かざるを得ないことは理解できるはず。
一般的には、孔内水位≠地下水位である。ただし、ある条件下（均一な水理的特性を有する地層）においては、孔内水位＝地下水位となることもある。
→単純に最終形の水位情報をシミュレーションのデータとして入力しても，その計算の正しさは？（孔内水位データ→ボーリングの構造を十分に加味すること）
竹内篤雄博士 原図に加筆
注意すべき事
孔内水位の計測

## Slide 28
地すべり防止技術指針及び同解説 国交省砂防部 土木研究所 （H20）
目的に応じた観測孔の設置が望ましい（本来はしなければいけないはず）と
記載されていながら，不思議なことにほとんどのケースはこれに沿っていない
（最近は忘れ去れている？）
孔内水位の計測

## Slide 29
貯水池周辺の地すべり等に係る調査と対策に関する技術指針・同解説
国交省 水管理・国土保全局 （H31）
地下水調査孔の構造についての記載がない（最近は忘れ去れている？）
孔内水位の計測

## Slide 30
通常の地下水検層
電解質溶液（通常はNaCl）を使用した地下水検層
斜面防災対策技術協会に加筆
バックグラウンド値
電気抵抗の回復：
流動層
孔内水位
・電解質溶液で人
為的に孔内水の
抵抗値を変える
・抵抗値の回復状
況を経時的に計
測する
孔内水位以浅は計測できない
ステップ式地下水検層
土田他
・上記の計測を掘
進区間毎に行う
・掘進時に実施す
るために，孔内水
位となる箇所以浅
の状況も把握し
やすい
手間がかなりかかる
地下水流動層の把握
（よくご存じかと思います）
（全孔スクリーン（オールストレーナ孔））
でないと実施できない
裸孔部で実施

## Slide 31
地下水流動層の把握
多点温度検層
・孔内へお湯を注水して，
孔内水温を人為的に攪
乱させる。その後，温度
回復の経時変化を計測
孔内水位以浅・部分スクリーンでも精度はやや落ちるが流動層の把握が可能
新潟県沖見地すべりでの計測結果
計測実施状況の例
（兵庫県村岡での例）

## Slide 32
地下水流動層の把握
保孔管の開口率・観測孔の仕上げ
流向流速計は単孔式加熱型流向流速計
開口状況 左は掘削時の裸孔を想定
（この装置では土層が自立しないので設けている）
間詰め材 左：砂利 右：砂
地下水調査のための観測孔の
仕上げ方マニュアル（案）
全地連 地温調査研究会

## Slide 33
地下水流動層の把握
保孔管の開口率・観測孔の仕上げ
竹内，秋山，門川，酒井（2012）

## Slide 34
地下水流動層の把握
保孔管の開口率・観測孔の仕上げ
竹内，秋山，門川，酒井（2012）
概ねの傾向（目安）：
・孔壁との隙間充填材には，砂
よりも砂利のほうが効果的
・ストレーナー加工の目詰まり
防止用フィルター材には，不
織布よりも PE ネットのほうが
有効
・開口率が同じ場合，スリット加
工よりも丸穴加工のほうが概
ね優位（この傾向は，地盤の
流速が大きいほど顕著）
・実地盤の挙動により近い現象
を観測孔内で捉えるに は，開
口率≧10%程度は必要

## Slide 35
地下水流箇所の平面分布の把握
・地下水の流動状況を平面的に捉える
→防災対策 どこで水を抜くのか （今回の紹介事例）
→水資源 どこで水をくむのか
平面的に捉えればなにかと都合が良い
浅層部(深度10～20m)を対象とするのであれば，地温探査（１ｍ深地温探査）が比較的好都合
・原理が単純（水と土の比熱の違いを利用）
※ 探査実施の適用時期がある
※ 現時点では比較的労力が必要
（今後，地況の状況を含めた省力的な方法の検討）

## Slide 36
地下水流箇所の平面分布の把握
天然ダムを形成した董柯口（Donghekoku）地すべりの土塊における高密度電気探査結果
＜参考に断面的に捉えた例＞
（四川省広元市青川県）
G. Wang, F. Zhang, G. Furuya, K. Hayashi, W. Hu, M. McSaveney, R. Huang (2021); Engineering Geology, 280, 105922.
青色が低比抵抗値（地下水の存在の可能性が高い）

## Slide 37
地下水流箇所の平面分布の把握
単純に沖積地を例にすると
比熱の違い
水の比熱：4.2 J/(g・K)
土の比熱：約0.8 J/(g・K)
→湿ると大きくなるが，要は５倍程度違う

## Slide 38
地下水流箇所の平面分布の把握
１ｍ深の由来：
深ければ深いほど良いが，人力で穿孔できる深さ
地表面からの日射の影響と温度計の精度

## Slide 39
地下水流箇所の平面分布の把握
G. Furuya , A. Suemine, K. Sassa, T. Komatsubara, N. Watanabe,
H. Marui (2006); Engineering Geology, 85, 332-346.
長大斜面の安全率算定式による安全率1以下の分布（ちょっと古いのですが）・斜面傾斜角
・c = 0，φ = 38゜，土塊厚 2
m (すべり面深度)
・水位はすべり面から0.5m,
1.0m の２種類
・土石流源頭部なので斜面
の傾斜角は急（おおむね
30゜以上），一部緩い箇所
もある
土層（強度定数等）の不均質さも考慮しなくてはいけないが，一様な水面形をあたえると，計算上はほとんど崩壊することになる。
斜面傾斜角が緩い箇所，安全率が1を超える箇所でも崩壊の痕跡がある。

## Slide 40
地下水流箇所の平面分布の把握
善徳とびのす谷地区での豪雨による崩壊が土石流化した事例（夏季に実施）
・測線網（縦断x横断：15mx10m）内での温度差
5.5℃（20.6-15.1℃）
・水みち（流動地下水経路）と推定した箇所付近
に崩壊が発生
・低温部の分布状況と湧水の化学分析により，
深部からの地下水と浅部の地下水に分類
・隣接する流動地下水経路（①と②）において，
水質や水温が全く異なる
G. Furuya, A. Suemine, J. Honda, G. Wang, M. Inoue (2017);
4th World landslide Forum, Ljubljana

## Slide 41
京都府菅田地すべり
竹内篤雄先生の資料に加筆
１ｍ深地温探査結果をもとに配置した集水井と集水ボーリングの方向
地下水流箇所の平面分布の把握（集水ボーリングからの排水量）
Bor.1
Bor.6
Bor.11
集水ボーリングの集水量

## Slide 42
西井川地すべり（徳島県三好市）
（m）
（m）
E7測点
I1測点
E測線における地温変化と降水量の関係（2018年8月）
I測線における地温変化と降水量の関係（2018年8月）
I測線における地温変化と降水量の関係（2016年1-2月）
１ｍ深地温探査および１ｍ深地温の稠密観測（1時間インターバル）の結果
豪雨直後の地下水上昇の例
・西井川の恒温層（地温に年変化が生じない深度：日本ではお
およそ深度12～15m）における地温（地下水温）は12.5℃
・豪雨時の雨水温度はほぼ気温に等しい
E7で急激な地温変化（特に地温低下）
I1で急激な地温低下
I1で急激な地温上昇
I2で急激な地温低下
未公表資料

## Slide 43
豪雨直後の地下水上昇の例
西井川地すべり（徳島県三好市）
降雨が浸透して基底水位に到達するには3～5日程度必要
孔内水位は降雨後すぐに上昇
降雨浸透速度＜水位上昇速度
しかし
ピストンフロー
モデル
指数関数モデル
多層地温観測とSF6濃度によるE7直下の地下水年代測定との併用（2020年基準（採水）の例）結果
水位上昇は必ずしも直前の降水が浸透して形成されたものとは限らない（このようなケースもある）
未公表資料
※様々な箇所で涵養
された地下水が混合

## Slide 44
BV11-3の孔内水温の年変化→
滑動が活発なブロック
滑動が不活発なブロック
滑動が活発なブロックの方が深部の水温が高いのでは？
滑動が活発/不活発の違いによる地温へ影響
（土塊内の温度プロファイルを利用：6孔分）
宇津俣地すべり（新潟県上越市）
広域的な地下水流動系を考える必要がある例
渡部，佐藤，古谷（2009）；地学雑誌，118(3), 543-563
古谷，渡部，小松原，佐藤，丸井 (2006)；応用地質，45(6), 281-290
活発
不活発
なかなか止まらなかった地すべり地のひとつ
孔内水位も高い特徴

## Slide 45
広域的な地下水流動系を考える必要がある例
活発
不活発
高電気伝導度の原因はNaCl型の地下水
渡部，佐藤，古谷（2009）；地学雑誌，118(3), 543-563
古谷，渡部，小松原，佐藤，丸井 (2006)；応用地質，45(6), 281-290

## Slide 46
広域的な地下水流動系を考える必要がある例
NaCl型の地下水は別途実施した酸素の安定同位体比と塩素イオン濃度の計測より，天然ガス・石油付随の化石海水
宇津俣地すべりにおける地下水の流動系モデル
圧がかかった化石海水が上昇
↓
天水（降水・融雪水）の斜面深部への浸透を妨げる
（孔内水位が常に高い，地すべりがなかなか止まらない原因）
宇津俣地区におけるCSAMT法探査結果の
解釈図
（低比抵抗値）
渡部，佐藤，古谷（2009）；地学雑誌，118(3), 543-563
佐藤，小林，伊藤，稗田，渡部，古谷（2017）；
日本地すべり学会誌，54(5), 209-214

## Slide 47
広域的な地下水流動系を考える必要がある例（対策工）
松之山地すべり（水梨地区）の例
→宇津俣，沖見同様にNaCl型地下水の上昇が認められる地域
（松之山温泉：NaCl泉で日本三大薬湯）
通常は集水井内に設置する集水ボーリングは，仰角3～5゜だが，当該地では下方に向けた集水ボーリングを施工
渡部，佐藤，古谷（2009）；地学雑誌，118(3), 543-563
原図は佐藤，白石 (1996)；地すべりの地盤工学的諸問題に関するシン
ポジウム論文集．地盤工学会四国支部，65-70．

## Slide 48
おわりに
斜面を空間的な広がりで考えると，当然土質は複雑ですし，地下水も複雑な状態で存在しています。
・複雑さ故に，当然と思っていたことが当てはまらない場合もあります。
・シミュレートをする際には，都合上ある程度モデル化する必要はあります
が，入力値（計測値）の取り扱いについても少し考えてもらえればと思い
ます。
→特に，土質強度や地下水の何を計るのかによってoutputが変わるかと
思います。
・真の解は現場で起こっていることになります。そのような目で見てもらえる
と理解が深まるはずですし，解決の糸口が出てくると思います。

## Slide 49
ご清聴ありがとうございました
畳渓海子（1933年畳渓地震による天然ダム）
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県