## Slide 1: 既設宅地地盤等を対象とした 液状化対策に関する取組
岐阜大学工学部
附属インフラマネジメント技術研究センター
沢田和秀
金沢市液状化危険度予測図より
？ ？ ？

## Slide 2: 既設宅地の スマート液状化対策工法の開発
代表研究者：八嶋 厚（岐阜大学）
共同研究者：沢田和秀（岐阜大学）
余川弘至（中部大学）
村田芳信（NPO地盤防災ネットワーク）
苅谷敬三（岐阜大学）
建設技術研究開発助成制度成果報告会
平成28～29年度建設技術研究開発助成制度 政策課題解決型技術開発公募
（一般タイプ）

## Slide 3
研究背景
沈下
傾斜
2016年 熊本県 南高江
2016年 熊本県 南高江
2011年 千葉県 我孫子
過去の巨大地震に
おいて、地盤の液状化
被害が数多く発生している
2004年 新潟県 刈羽村
2007年 新潟県 柏崎市
再液状化
繰り返される液状化の被害
宅地の多くが液状化対策を施されていない
長い継続時間

## Slide 4
どれくらいの被害が出るの？
沈下するの？
対策費は高いの？
既にお家が建っているけど大丈夫？
を解決する 画期的な工法の開発＝スマート液状化対策
・液状化被害の原因である水圧の発生を抑制
・既設住宅でも施工可能な液状化対策
・高精度な調査，高精度簡易解析による十分な情報提供
・騒音・振動の少ない環境にやさしい施工
・安価な対策費
・オーナーのニーズ(費用・効果)に応じた対策の選択
*)スマート：「調査→設計→施工」の一連の過程を、中小建設関連業者でも良質に施工可能となるよう「洗練化」したもの
事前対策が重要!!!
研究目的

## Slide 5
研究開発概要
1. 低振動低騒音型小型回転
貫入装置の改良
4. 現場試験施工
現場実証試験
現場試験施工＝本施工
2. 模型実験による対策効果
の確認
3. 簡易的な要求性能設計法
の開発
5. 作業手順書及び
対策工設計要領作成
実用化
H28年度
H29年度
3
効果
・過剰間隙水圧の上昇抑制
・圧入による地盤の締固め
高性能排水材を土中に設置する
レベル1地震動に対して建物の傾斜を6/1000以下に軽減する
※一般財団法人ベターリビング
地盤の液状化対策審査・保証業務より

## Slide 6
１．低振動低騒音小型回転貫入装置の開発
8
開発した貫入装置の主な仕様

## Slide 7
１．高性能排水材（ドレーン）設置方法
5
圧入貫入用スクリュウ型
回転貫入用十字型
回転貫入用改良十字型
捨てビットの開発
ドレーン設置方法の説明図
エコマーク認定、NETIS登録、
ベターリビング技術評定
高性能排水材

## Slide 8
２．対策効果の予測と検証
3次元液状化解析による予測解析
LIQCA3Dによる変形解析
要素シミュレーション
地震動波形
対策工
住宅モデル
液状化
液状化
液状化
液状化抑制領域
液状化抑制領域
振動後
振動前
模型振動台実験による検証
住宅モデル
せん断ひずみ
せん断ひずみ
せん断ひずみ
周辺状況を取込むことで、より正確に沈下や傾斜を予測可能。
液状化判定結果から沈下量を予測。

## Slide 9
３．簡易的な要求性能設計法の開発
地盤調査
支持力算定
液状化判定
変形解析
基準法レベル
品確法レベル
高精度レベル
液状化判定チャートによる沈下量予測
液状化対策の費用と高価による選択

## Slide 10
深さ2ｍの改良域と未改良域を比較して…
・過剰間隙水圧の発生ピーク時間を半減（33秒早い）
・過剰間隙水圧の発生を3割減少
・過剰間隙水圧の消散時間を半減（4分短縮）
４．実証試験結果
10tラフタークレーンによるH型鋼打設
代表的な過剰間隙水圧の計測結果

## Slide 11
４．スマート液状化工法 ドレーン配置標準設計
60°
45°
自由に角度を調整可能（最小45°）

## Slide 12
（ ）内数字が実績
写真は完成後の状況
４．スマート液状化工法 実験施工計画と実績
対象住宅

## Slide 13: ４．スマート液状化工法 施工手順と実施状況
①掘削（埋設物確認）
②アンカー設置
③架台設置（H200×200）
④装置組立（簡易クレーン）
⑤鉛直ドレーン設置
⑥斜めドレーン設置（45度）
⑦ドレーン設置完了➡敷き砂➡排水マット➡埋戻し
斫り・掘削
基礎・埋設物確認
アンカー・架台設置200H形鋼
排水ドレーン設置
直＆斜45°
装置組立
回転移動
簡易ｸﾚｰﾝ
装置分解or移動
簡易ｸﾚｰﾝ
埋戻し・復旧
敷砂+マット敷設+埋戻し+排気口

## Slide 14
主な改良点（総重量で20%の軽量化）
専用ケーシングの製作（φ80SKD20鋼管の採用）
回転用モーターシステムの小型化改良（油圧モーターの採用）
圧入用モーターシステムの改良（油圧モーターによるチェーンドライブ方式の採用）
本体構造の最適化及び軽量化改良（リーダーを150mmH型鋼に変更）
台車システムの軽量化改良（ターンテーブルの採用）
架台の小型軽量化改良（軽量H型鋼200×150に変更）
スクリューアンカーの小径化改良（専用小型アンカーの製作）
駆動確認状況
首降り鉛直貫入状況
45度傾斜貫入状況
４．スマート液状化工法 プロト機の開発

## Slide 15
５．対策工設計要領・作業手順書の作成
インターフェイスによる効率的な設計システムの作成
②次いで、オーナーのニーズに応じた対策の選定
①先ず、建物の耐震点検による耐震補強の必要性、基礎構造調査による基礎補強の必要性を勘案して、液状化対策の必要性と施工の可否を判定
作業手順書の作成

## Slide 16
OHOドレーンとスマート液状化対策工法
公共用地はOHOドレーン、宅地はスマート液状化工法を適用
地下水低下工法（排水管式）併用による液状化防止効果の向上
OHOドレーンをリリーフウェル（自噴式排水井戸）として自然排水を促し、定常的安定を向上させる。
高性能ドレーンと排水マット
高性能ドﾚｰﾝと排水マット
排水管
排水管
排水ドレーン
排水マット
高性能ドレーンと排水マット
高性能ドレーンと排水マット
排水管
排水管
ドレーンによる宅地液状化防止事業のイメージ

## Slide 17
第1弾の
ご清聴ありがとうございました。
既設宅地のスマート液状化対策工法の開発

## Slide 18
動的コーン貫入試験と電気検層を用いた
軟弱地盤処理工の品質評価方法
戸田建設・太洋基礎工業・NPO地盤防災ネットワーク・岐阜大学
NETIS登録番号 QS-240011-A
軟弱地盤処理工における品質評価手法「ジオレジスタ法」
（同一調査孔で動的コーン貫入試験と電気検層を実施する技術）
本技術は軟弱地盤処理工の品質・出来形管理に関する技術である。従来はボーリングコアによる確認であったが、施工直後に動的コーン貫入試験と電気検層を同時に実施し、早期に改良強度・範囲を推定することで、品質・出来形管理を補助する技術である。

## Slide 19
概要
①何について何をする技術なのか？
動的コーン貫入試験と電気検層を同一調査孔にて実施できる技術。
軟弱地盤処理工における品質・出来形管理において、改良強度、改良範囲を施工直後に推定できる技術。
②従来は、どのような技術で対応していたのか？
ボーリング等により材齢28日の改良地盤から採取したコアによる改良体全長の連続性確認および改良体の上、中、下の３箇所にて実施する一軸圧縮試験で品質・出来形管理を行っていた。

## Slide 20
③公共工事のどこに適用できるのか？
薬液注入工（薬液系、非薬液系）、深層混合処理、軟弱地盤処理工等の品質・出来形管理。
薬液注入工（薬液系、非薬液系）、深層混合処理、軟弱地盤処理工等のセメント系地盤改良工（固化）の改良効果確認。
薬液注入、深層混合処理を問わず、施工直後の試験で改良の不備が確認された場合、薬液注入量、セメント添加量などの改良仕様を変更することで、その後の施工不良の発生リスクを低減できる。また、改良の不備が生じた個所は、その場で再施工が可能である。
④その他
液状化調査
一般的な土質調査（N値、地層構成、地下水位他）

## Slide 23
貫入時の動的コーン貫入試験から得られるNd値と、引上時の電気検層から得られる電気比抵抗Rの2つの値の地盤改良前後の変化により、地盤改良効果を定量的に評価することができます。これにより、従来行っていた地盤改良後（28日養生）の一軸圧縮試験と比べて、早期に原位置での強度評価が可能となります。

## Slide 24
内 容
1．本研究の背景 ー地盤改良工の品質管理に関する課題ー
2．動的コーン貫入試験と電気検層
3．改良地盤の品質評価法
4. まとめ
ー 貫入・引抜時に同一調査孔で実施する ー

## Slide 25
１．本研究の背景
地盤改良工法（固結工法）における課題
quのばらつき
（変動係数）
D = 2.5m
薬液改良体
D = 3.5m
セメント改良体
林・山崎・善（2014）
セメント改良
33%程度
薬液注入
50%程度
セメント改良体コア試料

## Slide 26
１．本研究の背景
改良前後の電気比抵抗の変化に着目
動的コーン貫入試験と電気検層を用いた評価手法の開発
改良品質を早期に確認し、施工におけるリスク低減したい

## Slide 27
本研究のロードマップ
測定手法と薬液注入工品質評価
2017 開発着手
（岐阜大・NPO地盤防災NET・
戸田建設・太洋基礎工業）
2018 測定手法の基礎試験
（土槽試験他）
2019 測定手法の現地適用試験
評価手法の基礎実験開始
2020 現地測定試験
（一色漁港他）
2021 液状化対策工事へ適用
（香川県坂出市）
2022 測定手法の自動化装置開発
セメント改良工の品質評価
2021 評価手法の基礎実験開始
現地試験測定（厚木市）
課題の抽出
2022 評価手法の室内試験
（セメント改良土の比抵抗特性他）
2023 測定手法の改良
評価手法の室内試験
現地測定試験（福井市）
2024 現地測定試験（愛知県津島市）
2025 現地測定試験（福井市）

## Slide 28
２．動的コーン貫入試験と電気検層
ー 貫入・引抜時に同一調査孔で実施する ー

## Slide 29
[測定方法]
動的貫入試験
電気検層
貫入ロッド
改良体
動的貫入
引上
コーン
電極プローブ
コーン
電極プローブ
Nd値
電気比抵抗
２．動的コーン貫入試験と電気検層

## Slide 30
[電極プローブの特長]
点電極 と 偏心スペーサー
円周電極を用いたプローブ（既往）
電極径に対する測定孔径の比が
測定値へ与える影響大
村田他(2024)
髙他（2014)
引上
電極
地山
偏心
スペーサー

## Slide 31
[試験装置の仕様]

## Slide 32
[適用範囲]
・大型動的貫入機 ： 一軸圧縮強さ qu＜700kPa ，Nd値 ＜ 50
・小型動的貫入機 ： 一軸圧縮強さ qu＜200kPa ，Nd値 ＜ 15
・電気比抵抗を用いた効果判定は間隙水の塩分濃度が5,000ppm以下
5,000 ppm以下

## Slide 33
３．改良地盤の品質評価法
３．１ 薬液注入工
３．２ セメント改良工

## Slide 34
■改良前後のNd値、電気比抵抗R の変化
品質評価
[Nd値]
材齢変化に伴い増加
[電気比抵抗R]
薬液注入直後に低下
３．１ 薬液注入工の品質評価方法

## Slide 35
■改良後のNd値、電気比抵抗R を用いた品質評価法
①Nd値
材齢14～28日のNd値（or増分）からquを推定
例えば、菅野他（2020）
②電気比抵抗 R
電気比抵抗と一軸圧縮強さの相関図を用いて
設計基準強度quckに相当する電気比抵抗Rk
を用いて改良効果を評価
電気比抵抗と一軸圧縮強さの相関図
大野他（2022)
※薬液改良体の電気比抵抗は、材齢による変化なし。

## Slide 36
■電気比抵抗と一軸圧縮強さの相関図
○硬化後の電気比抵抗試験
配合試験時に電気比抵抗試験を実施
配合試験
（一軸圧縮試験）
硬化後の
電気比抵抗測定
○改良直後の電気比抵抗試験
導電率計
LCRメーター

## Slide 37
■電気比抵抗と一軸圧縮強さの相関図

## Slide 38
■適用例 ー 臨海地区プラント施設の液状化対策 ー

## Slide 39
■適用例 ー 臨海地区プラント施設の液状化対策 ー
材齢14日
材齢14日

## Slide 40
３．２ セメント改良工の品質評価方法
測定できるのは、改良直後の電気比抵抗と若材齢のNd値

## Slide 41
セメント系改良土の電気比抵抗
砂質土の改良土
粘性土の改良土
添加量の増加に伴い電気比抵抗が減少
少ない添加量にて電気比抵抗は減少
低下後の添加量増加による変化無
改良直後の電気比抵抗を用いた品質評価困難
改良直後の
改良直後の
若材齢Nd値を用いた評価

## Slide 42
■電気比抵抗R を用いた品質評価法（セメント改良地盤）
改良直後の電気比抵抗
qu(28日）とRの関係を用いて
改良体の品質評価
材齢２８日のquと電気比抵抗の関係
[適用範囲]
・砂質土を対象とした改良土
・粘性土を対象とした改良土は適用範囲外

## Slide 43
■若材齢Nd値 を用いた品質評価法（セメント改良地盤）
改良体
改良直後の電気比抵抗
若材齢におけるNd値
[改良後1～3日] 動的コーン貫入試験
※１ Nd値から
材齢1～3日の一軸圧縮強さquを換算
※２
材齢1～3日quから材齢28日quを換算
材齢28日の換算quを用いて品質評価
若材齢Nd値を用いた品質評価フロー

## Slide 44
※１改良土の一軸圧縮強さとNd値の関係
※２材齢1～3日quから材齢28日quを換算
■若材齢Nd値 を用いた品質評価法（セメント改良地盤）

## Slide 45
図3 柱状図とN値
写真 測定状況（小型、大型貫入機）
高圧噴射撹拌工法 施工仕様
■適用例 ー高圧噴射撹拌工法 試験改良（粘性土地盤）ー

## Slide 46
●若材齢Nd値を用いた品質評価結果
Nd値（1days）
→ qu（28days）
Nd値（3days）
→ qu（28days）
事 前
事後（0 day）
改良体
推定qu
推定qu

## Slide 47
薬液注入、セメント系改良地盤の早期品質評価として利用
改良不備が確認された場合、
薬液注入量、セメント添加量などの改良仕様を変更することで、その後の施工不良の発生リスクを低減
４．まとめ
第2弾ここまで

## Slide 48
R3.02
情報提供？

## Slide 58
https://kenzkenz.jp/oh3/lp.html
OPEN-HINATA3 https://kenzkenz.jp/oh3/